## Slide 1: استانداردهای اعتبار بخشی مدیریت پسماند پزشکی
مهندس سمیرا شیخ الاسلامی
کارشناس مسئول بهداشت محیط
مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اردیبهشت 1401

## Slide 2
امروزه یکی از معضلات بهداشتی و محیط زیستی در دنیا، عواقب ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی است، این پسماندها به دلیل دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک، عفونی، داروئی، شیمیایی و رادیواکتیو از حساسیت خاصی برخوردار هستند.
واحدهای ارائه دهنده خدمات مراقبت های بهداشتی و درمانی از جمله بیمارستان ها در راستای انجام وظايف خود طی فرایندهای پذیرش، تشخیص و درمان بیماران علاوه بر تولید پسماندهای عادی، پسماندهای بیمارستانی (پزشکی) که ناشی از فعالیت های خاص این مراکز است تولید می کنند.
مدیریت پسماندهای پزشکی به دلیل پتانسیل عفونت‌زایی و وجود عوامل خطرناک در این پسماندها بسیار حائز اهمیت است. عدم کنترل و بی‌توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی علاوه بر این که تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست می باشد، باعث اتلاف هزینه‌ و سرمایه های ملی کشور نیز می‌شود.
مقدمه

## Slide 3
مقدمه
حدود 90-75 درصد پسماندهای تولیدی در واحدهای ارائه دهنده خدمات مراقبت های بهداشتی و درمانی را پسماندهای عادی تشکیل می دهند.
پسماندهای عادی تولید شده در این مراکز مشخصات و ویژگی های پسماندهای خانگی را داشته و می تواند همانند پسماندهای شهری، مدیریت گردد.
25 -10 درصد پسماندهای باقیمانده تولیدی در این مراکز پسماندهای خاص می باشند که در قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های آن، تحت عنوان "پسماندهای پزشکی ویژه" ذكر شده اند. چنانچه مدیریت خاص در مورد پسماندهای پزشکی ویژه اعمال نگردد اثرات نامطلوب بهداشتی و محیط زیستی را به همراه خواهد داشت.

## Slide 4
کلیات
استانداردهای مربوط به محور بهداشت محیط در آخرین بازنگری راهنمای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان ها در سال 98 در زیر مجموعه رهبری و مدیریت دیده شده است.
بطور کلی 6 استاندارد و 43سنجه برای بهداشت محیط بیمارستان در نظر گرفته شده است .
الف -6-1 بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخش ها /واحدها اطمینان حاصل می نماید.(10 سنجه )
الف -6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ ،توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام می شود.(9 سنجه)
الف -6-3 مدیریت آب و فاضلاب بیمارستان بر اساس استاندارد های ملی و ضوابط بهداشتی مربوط صورت می پذیرد. (2 سنجه)
الف -6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی ،برنامه ریزی و اجرا می شود.(13 سنجه)
الف-6-5 فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ریزی و اجرا می شود.(7 سنجه)
الف -6-6 اصول بهداشت حفاظت در برابر پرتوها رعایت می شود.(2 سنجه)

## Slide 5
الف-6-4-مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعمل‏های ابلاغی، برنامه‏ریزی و اجرا می‏شود.
الف-6-4-1-ممنوعيت بازيافت پسماند پزشكي مطابق قانون مديريت پسماند در بيمارستان رعايت مي‏شود.
الف-6-4-2-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عادی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود.
الف-6-4-3-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عفونی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود.
الف-6-4-4-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای تیز و برنده، بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود.
الف-6-4-5-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای شیمیایی و دارویی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود.
الف-6-4-6-تفکیک، نگهداری و دفع پسماندهای رادیواکتیو/ پرتوزا بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود.
الف-6-4-7-جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل انواع پسماندها از بخش‏ها /واحدها تا جایگاه موقت نگهداری طبق ضوابط مربوط اجرا می‏شود.
الف-6-4-8-شرایط جایگاه موقت نگهداری انواع پسماندها بر اساس ضوابط مربوط است.
االف-6-4-9-اظهارنامه بی‏خطر سازی انواع پسماندهای عفونی و تیز و برنده بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و ثبت می‏شود.
الف-6-4-10-تفکیک، جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع اعضا و اندام قطع شده بدن، جفت و جنين مرده بر اساس ضوابط مربوط انجام می‏شود.
الف-6-4-11-جمع آوری و امحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده از بدن بیماران، بر اساس ضوابط مربوط و رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود
الف-6-4-12-عملکرد دستگاه‏هاي بي خطر ساز پسماندها از نظر مکانیکی، میکروبی و شیمیایی طبق ضوابط مربوط کنترل و ارزیابی می‏شود.
الف-6-4-13-برنامه عملیاتی پسماندها تدوین و اجرا می‏شود.

## Slide 6
اهمیت مدیریت پسماند
مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک در آن دارای اهمیت بسزایی است و عدم توجه به مدیریت و کنترل پسماندهای بیمارستانی در تمام مراحل مدیریت آن ازجمله مرحله تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع نهایی مشکلات عدیده ای را ایجاد می نماید که پیامدها و مخاطرات بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست از جمله آنهاست.
مسئولیت بیمارستان ها در این خصوص:
بکارگیری مدیریت صحیح پسماند، در راستای دستیابی به یك محیط سالم و بی خطر برای کارکنان و جامعه
اجرای مؤثر برنامه مدیریت پسماندها که مستلزم همکاری تمامی کارکنان در بخش ها /واحدهای بیمارستان است.

## Slide 7
قوانین، ضوابط و دستورالعل های مرتبط با مدیریت پسماندهای پزشکی
قانون مدیریت پسماند
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست
دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای"ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" به شماره 16384/306 مورخ 7/10/94
دستورالعمل ارزیابی عملکرد وپایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی
دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها
ضوابط واگذاری مدیریت پسماند پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی
دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
دستورالعمل نحوه تهیه و انتخاب دستگاه های بی خطرساز پسماند
مفاد پیشنهادی جهت درج در قراردادهای خرید دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی

## Slide 8
قوانین، ضوابط و دستورالعل های مرتبط با مدیریت پسماندهای پزشکی
چك لیست بهداشت محیط بیمارستان
آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
راهنمای مدیریت پسماندهای شیمیایی وداروئی در مراکز بهداشتی درمانی
راهنمای سر فصل ها و محتوای آموزشی برنامه آموزشی مدیریت پسماند پزشکی
اظهارنامه بی خطر سازی پسماند و دستورالعمل های مربوطه
مفاد مرتبط در دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید،، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی مرکز سلامت محیط وکار وماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و.....
بخشنامه های وزارتی(مبنی بر ضرورت وجود کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان و اجرای ضوابط مدیریت پسماند دربیمارستان و عدم اعتبار بخشی بیمارستان در صورت عدم اجرای بخشنامه های فوق الذکر)
ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (مصوبه 2/3/75)

## Slide 9
مواد مهم مرتبط با مدیریت پسماندهای پزشکی
ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/2
مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها ودهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها ودهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماندهای عادی به عهده شهرداری ها ، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.
تبصره : مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
مدیریت اجرایی پسماند : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید ، جمع آوری ، ذخیره سازی، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه است.
بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون مدیریت پسماندها ، پسماندهای پزشکی جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
ماده 13 قانون مدیریت پسماندها:مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه آنها در محیط و یا فروش، استفاده وبازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

## Slide 10
مواد مهم مرتبط با مدیریت پسماندهای پزشکی
ماده 16 قانون مدیریت پسماندها:نگهداری ، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آئین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند.
ماده 18 قانون مدیریت پسماندها :در شرایطی که آلودگی ، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف ، مرجع قضاِیی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.
ماده 11 آئین نامه قانون فوق :کلیه مراکز تولید کننده پسماندهای ویژه پزشکی باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماند عادی در محل تولید اقدام کنند.

## Slide 11
تعریف و طبقه بندی پسماندهای پزشکی
تعریف پسماندهای پزشکی ویژه(بند" ت"ماده 2 ضوابط):به کليه پسماندهای عفونی و زيان آور ناشی از بيمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمايشگاه های تشخيص طبی و ساير مراکز مشابه که به دليل بالا بودن حداقل يکی از خواص خطرناک از قبيل سميت، بيماريزايی، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگی و مشابه آن که به مراقبت ويژه (مديريت خاص) نياز دارند گفته مي شود.
طبقه بندی پسماندهای پزشکی به شرح ذيل می باشد:
الف - عادي (شبه خانگی)
ب - پسماندهای ناشی از مراقبت های پزشکی (پسماندهای پزشکی ويژه)
چهار دسته اصلی پسماند پزشکی:
پسماندعفونی، پسماند تيز و برنده، پسماند شيميايی و دارويی و پسماند عادی
توليد کننده موظف می باشد در جهت کاهش ميزان توليد پسماند برنامه عملياتی داشته باشد.
هر واحد بايد برنامه عملياتی مديريت پسماند خود را تهيه و در صورت مراجعه نمايندگان سازمان حفاظت محیط زیست يا وزارت بهداشت ارائه دهد.
توليد کنندگان پسماند پزشکی موظفند پسماندهای توليدی خود را شناسايی و آمار توليد را به تفکيک "عفونی"، "تيز وبرنده"،" شيميايی – دارويی" و "عادی" به صورت روزانه ثبت نمايند.

## Slide 12
طبقه بندی پسماندهای پزشکی
شرح و مثال | نام رده پسماند
پسماندهاي مظنون به داشتن عوامل زندة بيماريزا مانند محيطهاي كشت ميكروبي آزمايشگاه، پسماندهاي ناشي از جداسازي بيماران عفوني، بافتها ، (سواب آلوده) ، مواد يا تجهيزاتي كه با فرد مبتلا به بيماري عفوني تماس داشته اند و مواد دفع شده ازاين بيماران. | پسماندهاي عفوني
مانند بافتها و آبگونه هاي انساني، تكه هايي از بدن انسان، خون و ساير آبگونه هاي بدن، جنين. | پسماندهاي آسيب شناسي
مانند سوزن تزريق، دستگاهset)) انفوزيون، تيغة چاقو، چاقو، تيغ، شيشه هاي شكسته. | پسماندهاي تيز و برنده
مانند داروهاي تاريخ گذشته يا غيرلازم (اقلامي كه حاوي دارو يا اقلامي كه به دارو آلوده شده اند مانند قوطي ها و شيشه هاي دارويي)كه درصورت آزادشدن درمحيط براي محيط وانسان مضر باشد | پسماندهاي دارويي خطرناك
مانند پسماندهاي داراي موادي با خصوصيات سمي براي ژن ها، از جمله پسماندهاي داراي داروهاي سايتوتوكسيك(كه بيشتر در درمان سرطان به كار مي روند)، و مواد شيميايي سمي براي ژن ها. | پسماندهاي ژنوتوكسيك
كه محتوي موادشيميايي مانند معرفهاي آزمايشگاهي، داروي ثبوت و ظهور فيلم، مواد ضدعفوني كننده و گندزداي تاريخ گذشته يا غيرلازم، و حلالها مي باشند. كه درصورت آزادشدن درمحيط براي محيط وانسان مضر باشد | پسماندهاي شيميايي خطرناك
مانندباتري ها، ترمومترهاي شكسته،وسايل داراي جيوه براي اندازه گيري فشار خون، و .. | پسماندهاي داراي فلزات سنگين
مانند سيلندرهاي گازها، كارتريج گاز، و قوطي هاي افشان | ظرفهاي تحت فشار
شامل مقررات خاص خود مي شود و از شمول اين ضوابط خارج است | پسماندهاي پرتوساز

## Slide 13
الف-6-4-1-ممنوعيت بازيافت پسماند پزشكي مطابق قانون مديريت پسماند در بيمارستان رعايت مي‏شود.( سطح یک)
ماده 13 قانون مدیریت پسماند مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه آنها در محیط و یا فروش ، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
نظارت مستمر بر مراحل مدیریت پسماند از مرحله تولید تا بی خطر سازی و دفع در خصوص عدم ورود به فرایندهای بازیافت(چگونگی انجام کار و پیش بینی روش های موثر) 6/5 امتیاز
عدم بازیافت هر گونه پسماند پزشکی در بیمارستان 3/5 امتیاز
نظارت توسط کارشناس بهداشت با مشارکت سایر مدیران و مسئولان
روش کار:
عدم بازیافت پسماند پزشکی مطابق ماده 13 قانون مدیریت پسماند در بیمارستان در محل اتاقك موقت پسماند و سایر محل های احتمالی بررسی می شود .

## Slide 14
الف-6-4-2-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عادی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. ( سطح یک)
پسماندهای عادی، ناشی از کارکردهای خانه‏داری ، پسماندهای آشپزخانه، آبدارخانه، قسمت اداری و امور مالی، ایستگاه‏های پرستاری، باغبانی و پسماندهای بی‏خطر شده است.
مطابق اصول و الزامات "ضوابط و روش‏های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته " تامین امکانات و تسهیلات لازم جهت جمع آوری انواع پسماند عادی از قبیل سطل‏های آبی و کیسه‏های با رنگ بندی مشکی باید انجام گیرد.
دفع پسماندهای عادی بر اساس قرارداد معتبر با شهرداری انجام شود .
پسماندهای عادی در کیسه‏های پلاستیکی مقاوم و به رنگ مشکی با برچسب پسماند عادی جمع آوری می‏شود.
در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از پسماندهای عفونی، شیمیایی، رادیواکتیو و نظایر آن خارج کردن آن ممنوع بوده و پسماند غیر عادی محسوب می‏شود.
درخصوص وضعیت پسماندهای ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت اداری آزمایشگاه مانند سایر ایستگاه‏های پرستاری، درصورتیکه قرار دادن کیسه‏های پسماند عادی در ایستگاه‏های پرستاری باعث اختلال در فرآیند تفکیک نشود، پسماندهای تولید شده در این قسمت‏ها عادی و سایر پسماند بخش‏های فوق مطابق پسماند پزشکی ویژه مدیریت می‏شوند.
تفکیك در مبدا پسماندهای عادی بر اساس ضوابط مربوط، کدبندی رنگی و برچسب گذاری 5 امتیاز
دفع پسماندهای عادی بر اساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت 5 امتیاز

## Slide 15
ماده 33 ضوابط در خصوص بر چسب گذاری
هيچ كيسة محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه از محل توليد خارج شود.
كيسه ها يا ظروف حاوي پسماند بايد بر چسب گذاري شوند.
برچسب ها با اندازه قابل خواندن بايد بر روي ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صورت چاپي درج شوند.
برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آساني جدا يا پاك شود.
برچسب بايد ازهر طرف قابل مشاهد باشد.
بر روی برچسب باید مشخصات زیر ذکر گردد:
نام، نشانی و شماره تماس تولیدکننده، نوع پسماند، تاریخ تولید و جمع آوری، تاریخ تحویل، نوع ماده شیمیایی و تاریخ بی خطرسازی
نماد خطر مشخص کننده نوع پسماند

## Slide 16
الف-6-4-3-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عفونی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. ( سطح یک)
پسماندهای عفونی پسماندهای مظنون به داشتن عوامل زنده بیماری زا باکتری‏، ویروس‏، انگل و یا قارچ به مقدار و با کیفیتی که بتوانند در میزبان حساس موجب بیماری شوند،
ظروف و رنگ بندی و محل های قرارگیری ظروف :
جمع آوری پسماندهای عفونی درکیسه‏های پلاستیکی مقاوم و به رنگ زرد با برچسب پسماند عفونی و نگهداری در سطل‏ها و یا کانتینرهای زردرنگ
ظروف نگهداری و ظروف جمع آوری پسماندهای عفونی کیسه و سطل زرد در اتاق بیماران، راهروها و سالن‏های عمومی به جز در بخش‏های مشخص شده در دستورالعمل یکسان سازی، قرار نمی‏گیرند.
پسماندهای اتاق‏های عمل، اتاق‏های ایزوله، بخش دیالیز، بخش اورژانس و آزمایشگاه، عفونی محسوب شده و در این بخش‎ها کیسه و سطل زرد استفاده می‏شود و از قرار دادن ظروف برای پسماندهای عادی خودداری شود.
در بخش‏های درمانی- تشخیصی بیمارستان‏های سوانح سوختگی و بخش‏های سوختگی، تمامی پسماندها عفونی محسوب می‏شوند.
بی خطر سازی، تصفیه و دفع بهداشتی پسماندهای عفونی مطابق ضوابط ابلاغی ( دستگاه بی خطر ساز فعال، دارای مجوز، با حجم متناسب با میزان پسماند)
تفکیك در مبدا پسماندهای عفونی بر اساس ضوابط مربوط، کدبندی رنگی و برچسب گذاری 5 امتیاز
دفع پسماندهای عفونی بر اساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت 5 امتیاز

## Slide 17
الف-6-4-4-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای تیز و برنده، بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. ( سطح یک)
اجسام تیز و برنده اقلامی هستند که می‏توانند موجب زخم، بریدگی یا سوراخ شدگی شوند این اجسام شامل سوزن‏ها، سوزن‏های زیرجلدی، تیغه چاقوی جراحی و دیگر تیغه‏ها، چاقو، ست انفوزیون، اره‏ها، شیشه شکسته‏ها، لام و لامل و سایر اقلام شیشه‏ای ازمایشگاه و ناخن بیماران و هر شئ برنده است. اجسام تیز و برنده ممکن است عفونی یا غیر عفونی باشند اما در هر دو شکل به عنوان پسماندهای به شدت تهدید کننده سلامتی به شمار می آیند.
پسماندهای تیزو برنده در ظروف مستحکم و ایمن استاندارد زرد رنگ با درب قرمز رنگ و برچسب پسماند تیز و برنده دارای خطر زیستی جمع آوری می‏شوند.
تفکیك در مبدا پسماندهای تیز و برنده بر اساس ضوابط مربوط، کدبندی رنگی و برچسب گذاری 5 امتیاز
دفع پسماندهای تیز و برنده بر اساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت 5 امتیاز

## Slide 18
الف-6-4-4-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای تیز و برنده، بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. ( سطح یک)
مشخصات ظروف :
ظروف مستحکم و ایمن به آسانی سوراخ یا پاره نمی‏شود،
درب آن به آسانی بسته و مهرو موم می‏گردد. دهانه ظرف باید به اندازه ای باشد که بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست، در ظروف انداخت و خارج کردن ‏آن‏ها از ظرف ممکن نباشد،
دیواره‏های ظرف نفوذ ناپذیر باشد و سیالات نتوانند از آن خارج شوند،
پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود،
حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد
عدم استفاده از کیسه‏های پلاستیکی برای جمع آوری و نگهداری پسماندهای تیز و برنده
ترالی‏ها به ظروف مستحکم و ایمن مجهز بوده و ظروف نگهداری و جمع آوری پسماند تیز و برنده در اتاق بیماران، راهروها و سالن‏های عمومی به جز در بخش‏های مشخص شده در دستورالعمل یکسان سازی قرار نمی‏گیرند.
همچنین نصب ظروف مستحکم و ایمن براي پسماندهاي تيز و برنده در اتاق‏های بستری و تحت نظر مانند اورژانس، ممنوع است.
امکانات مذکور در موارد لزوم به همراه ترالي به بالين بيمار آورده مي‏شود. پسماند‏های تیز و برنده این مکان‏ها درداخل ظروف مستحکم و ایمن که با ترالی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده می‏شود، جمع آوری می‏شوند.

## Slide 19
الف-6-4-4-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای تیز و برنده، بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. ( سطح یک)
مشخصات ظروف :
در بخش‏های ویژه و اتاق ایزوله، اتاق خون‏گیری آزمایشگاه و اتاق عمل به جز بخش‏های دیالیز، مراقبت‏های ویژه قلب و مراقبت‏های ویژه کودکان، در یونیت هر بیمار می‏توان ظروف مستحکم و ایمن براي پسماندهاي تيز و برنده در محل مناسب به صورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد.
پس از پر شدن 4/3 ظروف مستحکم و ایمن جمع‌آوري و به محل تعيين شده براي ذخيره موقت پسماند حمل شده، و سپس بی خطر سازی شوند.
سوزن سرنگ نبایستی مجدداً درپوش گذاری شود و بایستی بدون هر گونه دستکاری داخل ظروف مستحکم و ایمن رها و جمع آوری شود.
سوزن و سرنگ تواماً در ظروف مستحکم و ایمن جمع آوری شود. از جداسازی آن اجتناب گردد. درمورد سوزن و سرنگ آزمایش‏های تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرایی خود عمل نمایند.
سوزن ست ‏سرم، جدا شده و در ظروف مستحکم و ایمن قرار گیرد. ما بقی ست سرم و باتل سرم به عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته شده و مطابق پسماند عفونی مدیریت شوند.

## Slide 20
الف-6-4-5-تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای شیمیایی و دارویی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. ( سطح یک)
پسماندهای دارویی شامل داروهای تاریخ گذشته یا غیر لازم اقلامی که حاوی دارو و یا اقلامی که به دارو آلوده شده‏اند مانند قوطی‏ها و شیشه‏های دارویی است که در صورت آزاد شدن در محیط برای محیط و انسان مضر خواهند بود.
پسماندهای ژنوتوکسیک از جمله پسماندهای حاوی داروهای سایتوتوکسیک و سایر مواد شیمیایی با خصوصیات سمی برای ژن‏ها هستند.
پسماندهای دارای فلزات سنگین شامل باتری‏ها، ترمومترهای شکسته، سایر وسایل دارای جیوه برای اندازه گیری فشار خون،
باتل‏های سرم در صورتیکه حاوی داروهای سایتوتوکسیک و خطرناک باشند نیز به عنوان پسماند شیمیایی و دارویی محسوب می‏شوند و بایستی مطابق پسماندهای مذکور مدیریت شوند.
جمع آور پسماندهای شیمیایی و دارویی در کیسه‏های پلاستیکی مقاوم به رنگ سفید یا قهوه ای با برچسب پسماند شیمیایی و دارویی
روش‏های مجاز دفع بهداشتی :
محفظه سازی
قرارداد با سایت‏های دارای مجوز جهت حمل و نقل و دفع بهداشتی پسماندهای شيميايي و دارويي
تفکیك در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی بر اساس ضوابط مربوط، کدبندی رنگی و برچسب گذاری 5 امتیاز
دفع پسماندهای شیمیایی و دارویی بر اساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت 5 امتیاز

## Slide 21
الف-6-4-6-تفکیک، نگهداری و دفع پسماندهای رادیواکتیو/ پرتوزا بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا می‏شود. ( سطح یک)
مدیریت پسماندهای پرتوزا (تفکیک در مبدا، کدبندی رنگی و برچسب گذاری ودفع پرتوزا ) بر اساس دستورالعمل پسمانداری سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برنامه‏ریزی و انجام می‏شود
فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت جمع آوری پسماند رادیواکتیو/پرتوزا
رعایت کد بندی و برچسب گذاری پسماندهای تفکیک شده رادیواکتیو/پرتوزا
تفکیك در مبدا پسماندهای رادیواکتیو/پرتوزا بر اساس ضوابط مربوط، کدبندی رنگی و برچسب گذاری 5 امتیاز
دفع پسماندهای رادیواکتیو/پرتوزا بر اساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت 5 امتیاز

## Slide 22
روش کار بررسی سنجه های6،5،4،3،2
منابع، امکانات و کارکنان مرتبط
در ده درصد بخش ها تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط جهت اجرای دستورالعمل انطباق عملکرد کارکنان بررسی می گردد
بررسی چند بخش مهم، بررسی اتاقک / محل نگهداری موقت
بررسی کیسه ها و تطبیق با دستورالعمل ( باز کردن چند کیسه عفونی )
بررسی محتویات سیفتی باکس

## Slide 23
الف-6-4-7-جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل انواع پسماندها از بخش‏ها /واحدها تا جایگاه موقت نگهداری طبق ضوابط مربوط اجرا می‏شود. ( سطح یک)
نحوه جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل از بخش‏ها /واحدها تا جایگاه موقت نگهداری 5 امتیاز
وجود امکانات و تسهیلات لازم جهت جمع آوری و حمل و نقل بهداشتی 5 امتیاز
محل مناسب در بخش برای نگهداری، شستشو و گندزدایی سطل‏های زباله
شرایط بهداشتی محل مذکور شامل وجود آب گرم و سرد، سیستم تهویه مناسب، متصل بودن به سیستم فاضلاب بیمارستان، مجهز به کف شوی، شرایط بهداشتی دیوار و کف که از محل مذکور نیز جهت شستشو و گندزدایی سطل‏های زباله در بخش استفاده شود.
وجود امکانات و تسهیلات لازم از قبیل کانتینر چرخ دار و یا چرخ دستی جهت جمع آوری و حمل و نقل بهداشتی و مناسب پسماند به تعداد کافی جهت انتقال پسماند به جایگاه موقت

## Slide 24
الف-6-4-8-شرایط جایگاه موقت نگهداری انواع پسماندها بر اساس ضوابط مربوط است ( سطح یک)
وجود محل نگهداري موقت پسماندها با شرایط بهداشتی (شرایط نگهداری انواع پسماندها مطابق ضوابط مربوط ماده 41ضوابط) 6/5 امتیاز
شرایط نگهداری انواع پسماندها مطابق ضوابط مربوط3/5 امتیاز
محل نگهداري موقت پسماندها باید دارای سرویس بهداشتی، حمام و دستشویی و محل استراحت با شرایط بهداشتی و مجزا برای کاربر دستگاه بی خطر ساز پسماند و استفاده اختصاصی کاربر باشد.
زمان نگهداري پسماندها در جایگاه، مطابق ماده 45 در شرايط آب و هوايي معتدل 72 ساعت در فصل سرد 48 ساعت در فصل گرم و شرایط آب و هوایی گرم : 48 ساعت در فصل سرد و 24 ساعت در فصل گرم است.(بررسی برچسب کیسه ها)
درصورت عدم امکان رعایت زمان نگهداری اتاقک نگهداری به سیستم خنک کننده مجهز گردد.
پسماندها داخل بین‏ها با رعایت کد بندی بدون انباشتگی نگهداری شوند.
رفع آلودگی و گندزدایی تمام تسهیلات، تجهیزات و ظروف نگهدارنده پسماندها مطابق ماده 30 ضوابط رعایت شود.
ماده 30 ضوابط : پسماندهای پزشکی باید پس از جمع آوری در ظروف و کیسه های تایید شده برای نگهداری و حمل، در داخل سطل با رنگ های مشخص قرار داده شوند. این سطل ها درصورتیکه قابل استفاده مجدد باشند باید پس از هر بار خالی شدن، شسته و گندزدایی شوند.

## Slide 25
الف-6-4-9-اظهارنامه بی‏خطر سازی انواع پسماندهای عفونی و تیز و برنده بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و ثبت می‏شود. ( سطح یک)
تکمیل و ثبت و ارسال اظهارنامه بی‏خطر سازی انواع پسماندهای عفونی و تیز و برنده منظم به نتایج میکروبی ماهیانه
اظهار نامه داراي دو فرم است:
فرم شماره 1: توسط بيمارستان تكميل و به امضاء كارشناس بهداشت محيط، كارشناس تجهيزات پزشكي و رئيس بيمارستان می‏رسد. اين فرم به انضمام نتايج آزمون‏هاي ميكروبي است كه توسط آزمايشگاه بيمارستان يا آزمايشگاه معتمد محيط زيست انجام داده است تكميل و هرماه يكبار به مركز بهداشت مربوطه ارسال مي شود.(توسط بیمارستان )
فرم شماره2: پس از بررسي و احراز صحت فرم شماره 1 توسط مركز بهداشت تكميل و در پايان هر فصل به معاونت بهداشتي دانشگاه ارسال مي‏شود.
روش کار:
مستندات سه ماه متوالی تکمیل اظهارنامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده مطابق دستورالعمل در واحد بهداشت محیط بررسی می گردد.
مستندات سه ماه متوالی ارسال اظهارنامه به انضمام نتایج میکروبی به صورت ماهیانه به مرکز/شبکه بهداشت مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت در واحد بهداشت محیط بررسی می گردد.
تمامی اظهارنامه ها باید مطابق با دستورالعمل تکمیل و ارسال گردند.
تکمیل و ثبت اظهارنامه بی خطر سازی انواع پسماندهای عفونی و تیز و برنده 10 امتیاز

## Slide 26
الف-6-4-10-تفکیک، جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع اعضا و اندام قطع شده بدن، جفت و جنين مرده بر اساس ضوابط مربوط انجام می‏شود( سطح یک)
تفکیک ،جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع اعضا و اندام قطع شده بدن 5 امتیاز
تفکیک ،جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع جفت و جنين مرده 5 امتیاز
اعضا و اندام‎های قطع شده بدن و جنین مرده مطابق با "ضوابط و روش‏های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" مجزا جمع آوری، بسته بندی و برای دفع به آرامستان محل حمل شده و به روش تعیین شده و با رعایت احکام شرعی دفع می‏گردد .

## Slide 27
الف-6-4-11- جمع آوری و امحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده از بدن بیماران، بر اساس ضوابط مربوط و رعایت اصول بهداشتی انجام می‏شود ( سطح یک)
جمع آوری تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده از بدن بیماران با نظارت و مدیریت رئیس/ سرپرستار اتاق عمل 5 امتیاز
امحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده از بدن بیماران بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت مد نظر قرار گیرد. 5 امتیاز
فاز پیش امحا:
شسشتشو، گندزدایی و استریل کردن
اقدامات پیش گیرانه از مصرف مجدد ( تغییر شکل غیر قابل برگشت )
فازامحاء فیزیکی :
دفن بهداشتی

## Slide 28
الف-6-4-12- عملکرد دستگاه‏هاي بي خطر ساز پسماندها از نظر مکانیکی، میکروبی و شیمیایی طبق ضوابط مربوط کنترل و ارزیابی می‏شود ( سطح دو)
ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه‏های غیرسوز بی‏خطر ساز پسماند
بازدید روزانه از عملکرد و پایش دستگاه بی‏خطر ساز انجام شود و نتایج ارزیابی‏ها در کمیته مرتبط مطرح و در صورت لزوم اقدام اصلاحی به عمل آید. همچنین لازم است مستندات مربوط به کالیبراسیون دستگاه در سوابق نگهداری ‏شود.
وجود دستگاه بی خطر ساز پسماند در محل بیمارستان بررسی می گردد و همچنین مجوز معتبر دستگاه بی خطر ساز پسماند، اخذ شده ازسازمان غذا ودارو بررسی می گردد.
فعال بودن دستگاه بی خطر ساز پسماند بررسی می شود (مشاهده یك سیکل کامل فعالیت دستگاه)
استفاده از دستگاه برای بی خطر نمودن پسماندهای عفونی وتیز وبرنده
عدم استفاده از دستگاه برای پسماندهای شیمیایی و دارویی و... بررسی گردد.
از چه نوع دستگاه بی خطر ساز ی استفاده می شود ؟
دستگاه برای چه نوع پسماندهایی بکار می رود ؟
تواتر تکمیل اظهار نامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده چگونه است ؟
چه مستنداتی ضمیمه اظها رنامه می گردد و توسط چه مرجعی تایید می شود ؟
چه کسانی اظهار نامه را امضاء می کنند ؟

## Slide 29
الف-6-4-12- عملکرد دستگاه‏هاي بي خطر ساز پسماندها از نظر مکانیکی، میکروبی و شیمیایی طبق ضوابط مربوط کنترل و ارزیابی می‏شود ( سطح دو)
تعداد سیکل/ حجم پسماند = ظرفیت دستگاه(بر حسب لیتر)
( حجم پسماند بر حسب لیتر در روز)V=k*C*N
k= میزان تولید پسماند ( عفونی وتیز و برنده ) به ازای هر تخت 1.2 کیلو گرم در روز
C = ضریب تبدیل وزن پسماند به حجم (بر حسب لیتر)= 12
N = تعداد تخت مصوب
V=حجم پسماند برحسب لیتر در روز
زمان هر سیکل(برحسب ساعت) / شیفت کاری (برحسب ساعت)=تعداد سیکل در روز
دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی مطابق دستورالعمل تهیه و ابلاغ شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت:
پایش مکانیکی(ارزیابی عملکرد و پایش مکانیکی دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند)3/25 امتیاز
پایش شیمیایی(ارزیابی عملکرد و پایش شیمیایی دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند)3/25 امتیاز
پایش بیولوژیك(ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند)3/5 امتیاز
هر روش تبديل پسماند پزشكي ويژه به عادي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
دستگاه باید قابلیت غیر فعال سازی میکروبی اسپورهای باکتری(Microbial inactivation efficacy) به میزان حداقل تا 6 کاهش لگاریتمی در پایه 10 را داشته باشد.
مستندات مربوط به انجام فرآیند و بررسی صحت عملکرد دستگاه وجود داشته باشد.

## Slide 30
دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی مطابق دستورالعمل تهیه و ابلاغ شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت:
پایش دوره اي توسط شرکت سازنده یا واردکننده |  |  | پايش توسط كاربر |  |  |  | سيستم
 |  |  | اعتبار بخشي |  | پایش مستمر (هر بار استفاده از دستگاه) |  | 
پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | 
ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (با رعایت برنامه استاندارد سترون سازي) | آزمون بوویدیک / و اندیکاتور شیمیایی داخل بسته بندي / (TST) واندیکاتور شیمیایی پایش نفوذ بخار (BMS) (با رعايت برنامه استاندارد سترون سازي) | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور هفتگی) | آزمون بوویدیک (به طور روزانه بعد از شروع کار دستگاه) | اندیکاتورهاي شیمیایی پایش نفوذ بخار (BMS)و داخل بسته بندي (TST) | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | سیستم بخار (حرارت مرطوب)
آمپول یا ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | آمپول یا ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور روزانه) | - | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات | سیستم هیدروکلاو به همراه خردکن

## Slide 31
دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی مطابق دستورالعمل تهیه و ابلاغ شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت:
پایش دوره اي توسط شرکت سازنده یا واردکننده |  |  | پايش توسط كاربر |  |  |  | سيستم
 |  |  | اعتبار بخشي |  | پایش مستمر (هر بار استفاده از دستگاه) |  | 
پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | 
نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus (به طور روزانه) | - | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات | سیستم گندزدایی شیمیایی
آمپول اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | آمپول اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور روزانه) | - | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات | سیستم حرارت خشک به همراه خردکن
نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus و ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus | اندیکاتور شیمیایی داخل (TST) بسته بندي | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus و ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور هفتگی) | - | اندیکاتور شیمیایی داخل بسته بندي (TST) | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | سیستم تلفیقی مایکروویو/ اتوکلاو

## Slide 32
الف-6-4-13- برنامه عملیاتی پسماندها تدوین و اجرا می‏شود ( سطح دو)
تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای پزشکی 4/25 امتیاز
اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای پزشکی 5/75 امتیاز
برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای پزشکی با توجه به مشکلات و اولویت‏های بومی بیمارستان تدوین می‏شود. اهداف این برنامه عملیاتی که همسو با برنامه استراتژیک تدوین می‏شود شامل بهبود نحوه تفکیک، جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری، بی‏خطرسازی و دفع نهایی، افزایش آگاهی و پایبندی کارکنان به اصول مدیریت پسماند و سایر اولویت‏های بومی بیمارستان است.
توجه به ضوابط و روش‏های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و راهنمای مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی در تدوین برنامه .
در خصوص کاهش میزان تولید پسماند و مدیریت انواع پسماند در بیمارستان لازم است برنامه‏ریزی لازم به عمل آید.

## Slide 33
الف-6-4-13- برنامه عملیاتی پسماندها تدوین و اجرا می‏شود ( سطح دو)
روش کار:
مشاهده فایل الکترونیك برنامه عملیاتی مدیریت پسماند های پزشکی ویژه
مصاحبه با حداقل دو درصد کارکنان مجری شامل کادر درمانی، نیروهای خدماتی و مسئولین بیمارستان در خصوص اطلاع از برنامه عملیاتی
مشاهده 10 در صد بخش ها /واحدها
تطبیق بیشتر از 70 در صد موارد مشاهده شده مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه با برنامه عملیاتی تدوین شده ودر نظر گرفتن بودجه بندی و لحاظ آن در برنامه مدون
برنامه کاهش پسماند در این بیمارستان چگونه سیاست گذاری و اجرا می شود؟
برنامه کاهش پسماند مدیریت پسماند های پزشکی ویژه تدوین ، و ابلاغ شده است ؟ و یا در برنامه عملیاتی ، برنامه کاهش تولید پسماند های پیش بینی شده است ؟
چه اقداماتی برای کاهش تولید پسماند انجام شده و نتیجه چه بوده است؟
مفید و موثر بودن برنامه فوق چگونه ارزیابی می شود؟
روش های کاهش میزان تولید پسماند از قبیل: کنترل استفاده از لوازم یکبار مصرف، ترجیح بر استفاده از کالاهایی با تولید پسماند کمتر وغیرخطرناک، رعایت کامل موازین تفکیك پسماند

## Slide 34
دستور کار اجرایی یکسان سازی و رفع برخی ابهامات اجرای" ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
پسماندهاي تیز و برنده در safetybox جمع آوري گردد و پس از پر شدن 4 / 3safetybox جمع آوري و به محل تعیین شده براي ذخیره موقت پسماند حمل شده ، و سپس بی خطر سازي گردند.
سوزن سرنگ نبایستی مجدداً درپوش گذاري گردد و باید بدون دستکاري داخل safetybox جمع آوري شود
سوزن و سرنگ تواماً در safetybox جمع آوري شود و از جداسازي آن اجتناب گردد. درمورد سوزن و سرنگ آزمایشگاه هاي تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرایی خود عمل نمایند.
سوزن ست سرم ، جدا شده ودر safetybox قرار گیرد . مابقی ست سرم و باتل سرم به عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته می شود و مطابق پسماند عفونی مدیریت شوند.
باتل هاي سرم در صورتیکه حاوي داروهاي سایتوتوکسیک و خطرناک باشند به عنوان پسماند شیمیایی و دارویی محسوب می شوند و بایستی مطابق پسماندهاي مذکور مدیریت شوند.
محتواي باتل هاي حاوي سرم هاي قندي و نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصرف آنها منقضی شده است را میتوان با مقادیر زیادي آب رقیق نموده و در فاضلاب تخلیه و باتل سرم، در پسماندهاي عفونی قرار گیرند.
قراردادن کیسه وسطل زرد در اتاق هاي بستري عادي و تحت نظر ممنوع است. پسماند هاي عفونی این مکان ها در داخل سطل زرد داراي کیسه زرد که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده می شود ، قرار دا ده می شوند
پسماند اتاق هاي عمل ،اتاق هاي ایزوله ، بخش دیالیز و بخش اورژانس و آزمایشگاه عفونی محسوب می گردد و دراین بخش ها می توان کیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظروف براي پسماندهاي عادي خودداري گردد.

## Slide 35
دستور کار اجرایی یکسان سازی و رفع برخی ابهامات اجرای" ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
درخصوص وضعیت پسماندهاي ایستگاه پرستاري بخش دیالیز و اورژانس و قسمت اداري آزمایشگاه مانند سایر ایستگاه هاي پرستاري، در صورتیکه قرار دادن کیسه هاي پسماند عادي در ایستگاه هاي پرستاري باعث اختلال در فرآیند تفکیک نشود، پسماندهاي تولید شده در این قسمت ها عادي و سایر پسماند بخش هاي فوق مطابق پسماند پزشکی ویژه مدیریت می شوند.
نصب safetybox در اتاق هاي بستري و تحت نظر مانند اورژانس ممنوع است.پسماند هاي تیز و برنده این مکان ها درداخل سیفتی باکس که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمات درمانی به اتاق آورده می شود ،قرار دا ده می شوند ولی در بخش هاي ویژه و اتاق ایزوله ،اتاق خون گیري آزمایشگاه و اتاق عمل ( به جز بخش هاي دیالیز ، CCU و PICU )دریونیت هر بیمار می توان safetybox را در محل مناسب بصورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد.
در بخش هاي درمانی- تشخیصی بیمارستان هاي سوانح سوختگی و بخش هاي سوختگی سایر بیمارستان ها کلیه پسماندها عفونی می باشد.
درخصوص نحوه ي امحاء جفت در بیمارستان ها چند روش به شرح زیر براي این امر وجود دارد که بیمارستان ها با توجه به امکانات موجود و شرایط محلی و منطقه اي یکی از روشهاي زیر را می توانند در امحاي جفت بکار گیرند:
استفاده از زباله سوز هاي استاندارد با شرایط خاص: که با توجه به قوانین موجود در مورد زباله سوزها در ایران این امر بایستی در زباله سوز هاي مستقر در خارج ازشهرها انجام گیرد.
ذخیره در اتاق هاي داراي سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به مرکز دفن پسماند و دفن بهداشتی آنها در سلولهاي جداگانه در محل دفن پسماند
ذخیره در اتاق هاي داراي سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به آرامستان و دفن بهداشتی در آرامستان
حفر چاهک هایی با شرایط بهداشتی در محل بیمارستان به طوري که از آلودگی آبهاي زیرزمینی وخاک جلوگیري نماید و انتقال جفت به داخل چاهک و پوشاندن با آهک

## Slide 36
با تشکر از توجه شما