اتاق ايزوله

وجود اتاق ایزوله  جهت رسیدگی به بيماران دارای بيماري‌هاي عفوني و واگير‌دار و همچنين بيماراني كه نيازمند شرايط ویژه هستند، لازم است. این اتاق از 3 بخش پیش‌ورودی ایزوله، اتاق بستری بیمار ایزوله و حمام به همراه سرویس بهداشتی با امکان ورود ویلچیر برای بیمار ایزوله تشکیل شده است. جهت کنترل عفونت و جلوگیری از انتقال آلودگی از داخل اتاق ایزوله به دیگر فضاها موارد زیر اکیداً رعایت گردد:

- دستگاه تهویه مطبوع اتاقهای ایزوله به طور مستقل از بخش، باشند.

- دهش و مکش هوا بگونهای باشد که هوای اتاق ایزوله به پیش ورودی و هوای پیش ورودی نیز به راهروی بخش، انتقال نیابد. به عبارتی مسیر جریان هوا از سمت راهروی بخش به سمت پیش ورودی و سپس اتاق بستری ایزوله و نهایتاً به سمت سرویس بهداشتی اتاق بستری باشد. این امر با تنظیم نرخ اگزاست اتاقهای بستری و پیش ورودی در محدوه 10 الی 12 بار در ساعت مقدور است.

- دریچه های اگزاست درهر سه فضای پیش ورودی، سرویس بهداشتی و اتاق بستری ایزوله بهطور مستقل پیشبینی شود و در فضای بستری بالای سر بیمار و حتی الامکان بر روی دیوار قرارگیرد. در مسیر هوای ورودی، فیلترهای کیسهای ضد باکتری 95 درصد نصب شده باشد. در مسیر هوای خروجی (اگزاست)، فیلتر هپا و لامپ uv تعبیه شود.

- فضای اتاق بستری ایزوله و پیشورودی آن هوابند و دربها ترجیحاً کشویی باشند. کانال اگزاست مسیرهای اتاق ایزوله مستقل بوده و محل استقرار اگزاست فن و هواساز از یکدیگر فاصله لازم بر اساس مقررات درمانی را داشته باشند.

- برنامه تعمیر و نگهداری و بازدید دورهای براساس برنامه نگهداشت پیشگیرانه سامانه cmms، بخصوص کنترل فشار هوا و تعویض فیلترها، مد نظر قرار گیرد.

- در نظر گرفتن تجهیزات پزشکی اختصاصی و ثابت در اتاق بستری ایزوله ضروری است. از خروج تجهیزات ممانعت شود.

- وجود سیستم احضار پرستار با امکان مکالمه دو طرفه در فضای بستری ایزوله با ایستگاه پرستاری تاکید میگردد.